### Aufgabe 1

Im innerstädtischen Bereich ist der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses geplant. Das neue Gebäude wird zwei Tiefgeschosse erhalten. Die Oberkante der Sohlplatte im Normalbereich liegt bezogen auf ( 0,00 Gebäude (entspricht + 31,32 m NN) bei – 8,65 m. Die Gründungsplatte besitzt eine Höhe von 1,0 m.

Die Geländeoberkante liegt bei rund +31,10 m NN. Der Grundwasserstand liegt bei 22,45 m NN.

Das Nachbargebäude ist auf 2 m breiten Streifenfundamenten in 3 m Tiefe gegründet.

Skizze (unmaßstäblich):

Wie sichern Sie die Baugrube parallel zu Haus Nr. 13?

Aufgabe 2

- Welchen Vorgang beschreibt der Begriff Konsolidation?

- Erklären Sie die Funktionsweise eines Inklinometers?

- Warum sind die Setzungsvorgänge bei nichtbindigen Böden in der Regel schneller abgeschlossen als bei bindigen Böden?