Aufgabe 1:

= geplantes Gebäude

Auf dem Gelände (GOK 160,10 m NN) eines großen Chemiekonzerns ist der Neubau einer Werkshalle geplant. Hierfür ist die Erstellung einer 5,70 m tiefen Baugrube erforderlich. Im Westen verläuft parallel zum geplanten Neubau eine Leitung DN 200 im Abstand von 2,0 m zum Neubau. Die Leitung darf weder freigelegt noch umgelegt werden. Die Unterkante der Leitung liegt im Punkt A bei 158,90  m NN und fällt dann in beide Richtungen mit einem Gefälle von 4 % bis auf 151,70 m NN ab. Das Verwaltungsgebäude ist in einer Tiefe von 157,40 m NN gegründet. Der Bemessungswasserstand wird auf 148,69 m NN festgelegt.

Fehlende Angaben sind sinnvoll zu ergänzen.

|  | (/(´ [kN/m3] | ( [o] | c [kN/m2] | Schichtunterkante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auffüllung | 18/10 | 25 | 0 | 159,3 m NN |
| Schluff, feinsandig | 20/10 | 27,5 | 5 | 157,1 m NN |
| Mittelsand | 20/11 | 32,5 | 0 | 130,9 m NN |

- Wie bilden Sie die Baugrube auf der westlichen Seite der Baugrube aus? (mit Begründung und Skizzen)

- Wie kann die Baugrube in diesem Bereich ausgebildet werden, wenn der Bemessungswasserstand auf 158,20 m NN festgelegt wird?

- Welche Änderung ergibt sich für die Sicherung im Bereich des Verwaltungsgebäudes, wenn der Abstand Verwaltungsgebäude-Vorderkante Baugrubensicherung 2 m beträgt?

Aufgabe 2

- Welchen grundlegenden Unterschied gibt es zwischen geotechnischen und geodätischen Messverfahren?

- Erklären Sie die Funktionsweise eines Extensometers?

- Warum sind die Setzungsvorgänge bei nichtbindigen Böden in der Regel schneller abgeschlossen als bei bindigen Böden?